项目编号：XYZFCG2014-03

项目名称: 新泰经济开发区新区PE管材采购项目

招 标 人: 新泰经济开发区管理委员会

代理机构: 新泰市新业建设工程招标代理有限公司

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标须知前附表

第三章  投标人须知

第四章  项目说明及技术要求

第五章  开标、评标和定标

一、开标

二、评标

三、评标方法和标准

四、定标

五、中标通知书

六、授予合同

第六章  合同条款

第七章  附件

第一章  招 标 公 告

新泰经济开发区新区PE管材采购项目二次招标公告

# 一、招标人：新泰经济开发区管理委员会

地    址：新泰市青龙路西首      联系人：李先生

联系电话：18605488288

# 二、采购代理机构：新泰市新业建设工程招标代理有限公司

地    址：新泰市顺河东路539号   联系人：时先生

联系电话：0538-7250755           传  真：0538-7250755

邮    箱：xyzbdl@126.com

# 三、政府采购计划编号：ZFCG-2014-063

# 四、项目名称：新泰经济开发区新区PE管材采购项目

项目编号：xyzfcg2014-03

# 五、招标控制价：173.60 万元

# 六、采购内容（共一包）：

| 采购内容 | 执行标准 | 管经 | 公称压力 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PE塑料管 | 执行GB/T 13663-2000《给水用聚乙烯（PE）管材》标准，PE100级。 | 315㎜ | 1.0Mpa | 6200ｍ |

七、投标人资格要求：

投标人除具有《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的相关条件外，还应具备以下条件：

1、必须具备国家法定PE管材生产资质；

2、具备省级及省级以上技术监督部门计量认证的质量检测单位出具的本次招标产品的质量检测报告；

3、产品必须通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证；

4、本项目不接受联合体投标；

5、投标人资格审查采用资格后审法。

# 八、评标办法：综合评分法

# 九、获取招标文件：

时间：2014年6月16日到2014年6月20日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间，下同）

地点：新泰市公共资源交易中心（东周路698号，新泰市政务服务中心四楼）

联系人：陈强  联系电话：0538-7257356

邮 箱：xtjyzxcq@163.com

获取方式：现场购买。携带营业执照（复印件加盖公章）、组织机构代码证（复印件加盖公章）、法定代表人资格证书或法定代表人授权委托书（原件）及受托人身份证现场购买招标文件。

售价：每本150元

# 十、投标文件递交截止日期：2014年7月8日9时30分

投标文件递交地点：新泰市公共资源交易中心

# 十一、开标日期：2014年7月8日9时30分

开标地点：新泰市公共资源交易中心

地    址：新泰市东周路698号，新泰市政务服务中心四楼

# 十二、公告发布媒体：

中国政府采购网、山东省政府采购网、泰安市政府采购网。

# 十三、监督部门：新泰市政府采购管理办公室

第二章  投标须知前附表

| 序号 | 内 容 说 明 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 招标人：新泰经济开发区管理委员会 项目名称：新泰经济开发区新区PE管材采购项目 招标方式：公开招标 交货地点：新泰经济开发区新区（具体地点按招标人指定） 供货时间：自签订合同之日起15天内全部供货完毕 |
| 2 | 资金来源：财政性资金 招标控制价173.60万元 |
| 3 | 投标人资格合格条件：具有《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的相关条件； 1、必须具备国家法定PE管材生产资质； 2、有取得省级及以上技术监督部门计量认证的质量检测单位出具的本次招标产品的质量检测报告； 3、投标人生产产品必须通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证； 4、本项目不接受联合体投标； 5、投标人资格审查采用资格后审法。 |
| 4 | 招标文件获取： 携带法定代表人资格证书或法定代表人授权委托书现场购买招标文件 工本费：150元(售后不退) 时间：2014年6月16日到2014年6月20日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间，节假日除外） 地点：新泰市公共资源交易中心（东周路698号，新泰市政务服务中心四楼） |
| 5 | 投标有效期：60天 |
| 6 | 投标文件共壹包：正本一份，副本肆份。 |
| 7 | 投标文件装订要求：投标文件纸张采用A4复印纸，采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 8 | 投标保证金的形式：采用电汇、网上银行等转账方式提交。 投标保证金的金额:壹万柒仟元整； 开户名称：新泰市公共行政服务中心 开户银行：泰安市商业银行新泰支行 账号：811240101421000203 递交方式：投标保证金必须以投标人企业法人的名义办理，不得以投标人分支机构、个人或其它名义办理；投标人须将保证金从其企业基本账户划转到招标文件指定的投标保证金收取账户,否则视为未按要求提交投标保证金。 交纳保证金到账截止时间：2014年7月8日9时30分 |
| 9 | 投标文件接收单位：新泰市新业建设工程招标代理有限公司 递交投标文件地点：新泰市公共资源交易中心（东周路698号，新泰市政务服务中心四楼） 递交投标文件截止时间及开标时间：2014年7月8日9时30分 |
| 10 | 招标文件的澄清：投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在2014年6月23日11时前，以书面形式向招标代理机构提出澄清要求，送至新泰市新业建设工程招标代理有限公司（新泰市顺河东路539号）;同时还需提供一份所提疑问的电子版,电子版以电子邮件的形式发至xyzbdl@126.com。逾期不予递交视为无任何疑问。 不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，新泰市公共资源交易中心都将于2014年6月23日17时前，以书面形式予以答复，同时将书面答复发给所有投标人。 |
| 11 | 付款方式：全部供货完毕招标人验收合格后，付至合同总金额的50%；2015年底前，付至合同总金额的80%；剩余的货款在2016年底前付清（无息）。 质保期：自管道安装工程竣工验收合格之日起二年。 |
| 12 | 招标人从评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人 |
| 13 | 合同名称：新泰经济开发区新区PE管材采购项目采购合同 |
| 14 | 招标代理机构联系人：时先生 电话：0538-7250755 |
| 15 | 评审办法： 综合评分法 |
| 16 | 本项目招标代理费全部由中标人支付，招标代理费按国家计委计价格【2002】1980号文及国家发改委【2003】857号文规定的货物类取费标准下浮20%计取；中标人的投标保证金在招标人与中标人书面合同签订后5日内退还，退还保证金产生的手续费由投标人承担，从保证金中扣除。 招标代理费从中标人投标保证金中扣除。 |

第三章  投标人须知

# 一、定义

1.招标人名称：新泰经济开发区管理委员会

2.招标代理机构：新泰市新业建设工程招标代理有限公司

3.投标人：投标人是响应招标并且参加投标竞争的法人。

4.中标人：招标人从评标委员会推荐的中标候选人中确定的法人。

# 二、合格的投标人：

1.投标人资格合格条件见前附表；

2.为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格证明资料，以证明其符合招标文件所要求的资格和具有履行合同的能力；

3.中标后必须按招标文件规定，按时按质供货，不经招标人允许不得更换，否则视为中标人违约。

三、招标文件的澄清和修改

1.投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后24小时内向新泰市公共资源交易中心提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

2.招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的，均应在2014年6月23日11时前，以书面形式向招标代理机构提出澄清要求，送至新泰市新业建设工程招标代理有限公司（新泰市顺河东路539号），同时还需提供一份所提疑问的电子版。电子版以电子邮件的形式发至xyzbdl@126.com,逾期不予递交视为无任何疑问。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，新泰市公共资源交易中心都将于2014年6月23日17时前，以书面形式予以答复，同时将书面答复发给所有投标人。招标文件的澄清作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3.招标文件的修改

(1)招标文件发出后，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

(2)招标文件的修改将以书面形式发给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。投标人应尽快以书面形式通知招标人确定已收到修改文件。

(3)招标文件、招标文件的澄清、招标文件修改补充通知等内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

(4)招标人保证招标文件的澄清和招标文件修改补充通知在投标截止时间前以书面形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

四、投标文件的编写：

(一)投标文件组成

1.资格、资质证明文件

(1)法定代表人资格证明或授权委托书；

(2)投标人必须携带投标人资格要求中的有关证件的原件参加开标会议并进行交验。以上证件的复印件均需包含在投标文件中。

2.报价表

(1)投标函(详见附件一);

(2)法定代表人资格证明（详见附件二）

（3）法定代表人授权委托书(详见附件三)

（4）唱标内容一览表(详见附件四)；

3.技术文件

(1)产品的型号(规格)、详细配置；

(2)技术偏离表(详见附件五)；

(3)主要设备、配件及备品备件清单；

(4)主要技术指标及性能详细说明。

4.商务文件

(1)供货时间；

(2)商务偏离表(详见附件六)；

(3)近两年（2012年7月8日-2014年7月7日）同类经营业绩（详见附件七），投标文件中须提供相关（中标通知书、合同及验收证明）加盖投标人公章的复印件（投标时携带原件，验后退还）；

(4)售后服务承诺(详见附件八)；

(5)其它优惠条款：投标人提供的优惠条款必须在投标文件中明确列出；

(6)投标人认为需提供的其他有关材料；

(7)政府采购廉政承诺书（附件九）。

5、PE管材样品：投标人投标时应携带样品，样品长度为1.2米。

# （二）报价要求

1、本次报价包含所需采购货物的运输、保险、装卸、技术服务支持及使所报全部产品通过验收并交付使用及质保期内的所有费用的价格；报价币种为人民币。

2、除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

4、投标人须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

5、招标人已做过市场调查，如投标人的报价超过(或等于)招标人的预算，为废标。

6、投标人自行承担参与招标过程中自身产生的所有费用。

7、招标人在采购预算中已包含代理服务费，中标人按照国家计委计价格【2002】1980号文及国家发改委【2003】857号文规定的货物类取费标准下浮20%向新泰市新业建设工程招标代理有限公司交纳代理服务费。

8、本项目不允许投标人提交替代方案。

# （三）投标文件签署、密封和标记

1、投标人必须按招标文件的规定签署投标文件等。

2、投标文件共壹包：正本一份，副本肆份，并在每一份投标文件封面上注明“正本”或“副本”字样；

2、投标人应将投标文件密封壹包，在封口处加盖公章，并在封面明显处注明以下内容：

# （1）项目编号、项目名称；

（2）投标人名称（加盖公章）、地址、电话、传真。

4、投标文件纸张采用A4复印纸，采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

五、投标文件的递交

# 1、递交投标文件的截止时间：2014年7月8日9时30分；

地点：新泰市公共资源交易中心（东周路698号，新泰市政务服务中心四楼）；

2、投标人必须在投标截止时间前,将投标文件送到指定地点，如因招标文件的修改推迟投标截止时间的，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交；

# 3、在截止时间后递交的投标文件概不接收；

4、电报、电话、传真、电子邮件等形式的报价不予接受；

5、对投标人提交的投标文件在投标截止时间后不予退还；

6、PE管材样品标签应标注：生产厂名和商标，公称外径，标准尺寸比或“SDR”，材料等级，承压等级，生产日期，采用标准，具体内容见GB/T13663-2000国家标准9.1节规定，单独递交。

六、投标有效期：自提交投标文件之日起60天内。

# 七、投标保证金

1、投标保证金：人民币壹万柒仟元整；

2、递交方式：采用电汇、网上银行等转账方式提交。投标保证金必须以投标人企业法人的名义办理，不得以投标人分支机构、个人或其它名义办理；投标人须将保证金从其企业基本账户划转到招标文件指定的投标保证金收取账户，否则视为未按要求提交投标保证金。

投标保证金到账截止时间：2014年7月8日9时30分前

开户名称：新泰市公共行政服务中心

开户银行：泰安市商业银行新泰支行

账号：811240101421000203

3、投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的，招标人拒绝接受投标人的投标文件；

4、招标人在中标通知书发出后五个工作日内，退还未中标人的投标保证金（无息）；与中标人签订合同后五个工作日内，退还中标人的投标保证金（无息）。

八、无效报价

1、投标人有下列情况之一的，其报价被视为无效报价；

（1）应交未交投标保证金的；

（2）未按照招标文件要求密封、签署和盖章的；

（3）资格评审不合的、技术评审不合的；

（4）对招标文件未做出实质性响应；

2、投标人有下列情形之一的，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标人、招标代理机构、评委提供不正当利益的；

（5）中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（6）将中标项目转让给他人，或将中标项目分包给他人的；

（7）拒绝履行合同义务的；

（8）法律、法规规定的其他情况。

第四章 项目说明及技术要求

# 一、采购货物一览表

| 采购内容 | 执行标准 | 管经 | 公称压力 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PE塑料管 | 执行GB/T 13663-2000《给水用聚乙烯（PE）管材》标准，PE100级。供应形式： 9m、12m。 | 315㎜ | 1.0Mpa | 6200ｍ |

# 二、管材技术要求：

1、产品标志：生产厂名和商标，公称外径，标准尺寸比或“SDR”，材料等级，承压等级，生产日期，采用标准，具体内容见GB/T13663-2000国家标准9.1节规定。

2、产品技术要求：

（1）管材外观，管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凸陷、杂质、颜色不均匀等缺陷。

（2）管材尺寸，管材的长度、平均外径、壁厚应符合国家标准。

（3）每批管材应附有质量证明书、产品合格证、产品质量检验报告。

# 三、供货要求：投标人应按招标人要求随时供货，交付地点为新泰经济开发区新区（具体地点按招标人指定）。

第五章、开标、评标与定标

一、开标

1、招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议。

2、投标人必须携带投标人资格要求中的有关证件的原件参加开标会议并进行交验。

3、按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审。

4、开标程序：

主持人按照下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律。

（2）由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查。

（3）经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、供货时间、质量和投标文件的其他主要内容。

5、招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的合格标志、密封的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

6、招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

# 7、投标文件的有效性

8、开标时，投标文件出现下列情况之一的，投标不予受理；

# （1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按照招标文件要求密封、签署和盖章的；

9、投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

（1）资格评审不合格的、技术评审不合格的；

（2）投标人的报价超过本项目的预算。

（3）投标函未加盖投标人的单位及单位法定代表人印章的，或者法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（4）未按规定格式填写，内容不全或者有关键内容字迹模糊，无法辨认的；

# （5）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

（6）投标文件有实质上不响应招标文件内容的。

二、评标

（一）评标组织与评标

1.评标组织：

（1）本工程的开标、评标、定标，由招标人依法组织实施，并接受相关的监督。评标定标由“评标委员会”进行。

（2）组成的办法如下：评标委员会由招标人及有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为五人及五人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

招标人就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。招标人不得以专家身份参与本部门或者本单位采购项目的评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单原则上应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

2.评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

# （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

4.评标委员会评审各投标人是否符合本招标文件要求的投标人资格的各项规定。

5.评标内容的保密：

（1）公开开标后，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较投标书的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

（2）在投标文件的审查、澄清、评价和比较及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

# 6.错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标时，投标文件中唱标内容一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以唱标内容一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收。

# 7.投标文件的评价与比较

（1）评标委员会将仅对按照本须知确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

（2）在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

三、评标方法和标准

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 50 | 有效报价50分 评标基准价：满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（50分）。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50%×100 |
| 2 | 经营业绩 | 5 | 近两年（2012年7月8日-2014年7月7日）投标人具有同类经营业绩的，每项得1分，最多得5分（每项完整的经营业绩须提供原件：中标通知书、合同及验收证明）。 |
| 3 | 投标承诺和货物材料 | 20 | 1、供货时间满足招标人要求，2分。 2、供货质量满足招标人要求，3分； 3、具有国家级产品检验报告，2分； 4、具有省级产品检验报告，1分； 5、具有(ISO19001:2008)质量管理体系认证，1分； 6、承诺质保期在二年（含二年）以上的，1分； 7、承诺货源充足，供货及时，1分。 8、承诺能按招标人要求将货物及时分期分批送达施工现场，1分。 9、合理化建议被采纳的，1分。 10、报价构成的合理性：材料费、加工费、运杂费、分析合理，3分； 11、质量保证体系健全，质量保证措施详细可行可靠，3分； 12、售后服务措施完善， 1分。 |
| 4 | 财务状况 | 5 | 有完整的会计或审计事务所出具的近两年的财务审计报告，财务状况良好, 5分。 |
| 5 | 样品 | 5 | 投标样品符合招标文件要求，5分。 |
| 6 | 技术性能指标 | 10 | 满足技术文件要求的全部性能指标得满分。 每有一项主要性能描述负偏离的减2分，减完为止，有重大偏离的按无效标书处理。 |
| 7 | 综合打分 | 5 | 评标委员会根据投标人的产品社会信誉、供货能力和投标承诺等方面，综合打分，打分范围1—5分。全部评委独立打分的算术平均值为投标人得分。 |

注：招标人招标控制价173.60万元，投标报价超出（或等于）预算控制价为废标。

四、定 标

评标委员会根据投标人得分高低，推荐预中标候选人；招标人将对中标候选人的社会信誉、产品生产供货能力等进行综合考察，确定中标人。

五、中标通知书

中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

六、授予合同

1.本招标项目的采购合同将授予按本须知第四款所确定的中标人。

2.招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

3.招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.采购代理机构应当自采购合同签订之日起7个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

第六章  合同条款

招标人：新泰经济开发区管理委员会 （以下简称甲方）

中标人：                        （以下简称乙方）

甲、乙双方根据       年   月   日的新泰经济开发区新区PE管材采购项目（XYZFCG2014-03）的评标结果，经协商一致，于       年  月   日签订此项政府采购合同：

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1. 中标通知书

2. 乙方投标文件

3. 招标文件

4. 乙方在开标过程中做出的书面澄清或承诺

5. 本合同附件

二、采购货物

| 采购内容 | 管经 | 公称压力 | 数量 | 单价（元/米） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE塑料管 |  |  |  |  |  |

三、合同总金额：

人民币：                          整(大写)

人民币：                            (小写)

四、付款方式：全部供货完毕招标人验收合格后，付至合同总金额的50%；2015年底前，付至合同总金额的80%；剩余的货款在2016年底前付清（无息）。

五、交货

1、交货时间：自签订合同之日起15天内供货完毕。

2、交货地点：新泰经济开发区新区（具体地点按招标人指定）。

3、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

六、质量

乙方所供产品及有关配置必须与其投标文件所列明细表完全一致，实际货物与样品无明显差异，并符合国家统一规定的有关标准。

七、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

1.运输方式及线路由  乙方选择运输方式。

2.运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

1、乙方所供产品应附质检证明及有关标准，货物到达交货地点交付前，由甲方验收并出具收货证明。安装完成，甲方会同审计等部门按照专业程序进行货物验收并在《政府采购项目验收单》上签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在3日内负责处理。如果乙方在投标文件及开标过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，乙方要及时更换、修整，由此造成的一切费用由乙方负责。

十一、售后服务

乙方应按招标文件、投标文件及乙方在开标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

十二、质保期和质量保证金

质保期：自安装工程竣工验收合格之日起二年。

十三、违约责任：任何一方违约造成对方经济损失的需按有关法律、法规予以赔偿。

十四、合同纠纷：若发生合同纠纷，先友好协商。如协商不能解决，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十五、合同期限：本合同自两方签字盖章之日起生效，付清价款、保修期满终止。本合同一式陆份，甲、乙两方各执两份，采购代理机构一份，政府采购监督单位一份。具有同等法律效力。

甲方(盖章)：                          乙方(盖章)：

法人代表人：（签字）                   法人代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                   委托代理人：（签字）

电话：                                电话：

开户银行：

帐号：

第七章   附  件

附件一

投 标 函

新泰市新业建设工程招标代理有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为XYZFCG2014-03政府采购项目。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我方已全部理解并接受本招标文件所有内容，并无异议。

2、我方提交的投标文件，正本一份，副本肆份。

3、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。

4、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。另外我方一旦落标，我方承诺不要求贵单位以及评审机构解释原因。

5、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关的各项规定。

7、我方最终报价超过招标人预算，我方同意本投标文件作为无效报价处理。

8、同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何数据或资料，并承诺投标文件中所提供的资质与购买招标文件登记时资质一致，否则我方报价为无效报价。

9、我方的投标文件自公开报价之日起有效期为60天。

10、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人代表姓名、职务：

投标人单位全称(公章):

法定代表人或授权代理人签字：

地    址：                    邮政编码：

电    话：                    传    真：

年　　月　　日

附件二

法人资格证明书(格式)

单位名称：                     地址：

姓名：         性别：          年龄：          职务：

系　　　　    (投标人名称)的法定代表人。为　　　　　　(采购项目名称)的采购项目，签署上述项目的投标文件，进行报价和处理与本项目有关的一切事务。特此证明。

（身份证复印件）

投标人名称：(盖章)

日期： 　　　  年　　　　月　　　　日

附件三

法定代表人授权委托书(格式)

本授权委托书声明：我　　　　　(姓名)系　　　　　(投标人名称)的法定代表人，现授权委托　　　(姓名)为我单位代理人，以本单位的名义参加    (采购项目名称)　　　　的活动。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与本采购项目有关的一切事务，我均予以承认。

（授权代理人身份证复印件）

代理人无转委权。特此委托。

代理人：   　　　　 性别：             年龄：

单位：   　　　　　 部门：             职务：

投标人名称(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)               日期：　　年　　月　　日

附件四

唱标内容一览表

项目名称：新泰经济开发区新区PE管材采购项目

项目编号：XYZFCG2014-03

| 项目名称 | 管经 | 数量 | 单价 （元/米） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PE塑料管 | 315㎜ | 6200ｍ |  |  |
| 投标总报价 | 小写： |
|  | 大写： |
| 供货时间 |  |
| 质保期 |  |
| 对招标文件响应程度 |  |
| 优惠承诺及措施 |  |

注：所供货物必须为全新原厂正品。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年　　月　　日

附件五

技术偏离表

项目名称：新泰经济开发区新区PE管材采购项目

项目编号：XYZFCG2014-03

投标人名称（公章）：　　　  法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 包号 | 招标文件 要求 | 投标文件 实际情况 | 偏差内容 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：此表为投标文件的组成部分，必修保留。如没有偏差，请在此表中注明无偏差。

年     月    日

附件六

商务偏离表

项目名称：新泰经济开发区新区PE管材采购项目

项目编号：XYZFCG2014-03

投标人名称（公章）：　　　         法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 包号 | 招标文件 要求 | 投标文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：此表为投标文件的组成部分，必修保留。如没有偏差，请在此表中注明无偏差

年    月      日

附件七

近两年同类经营业绩

项目名称：新泰经济开发区新区PE管材采购项目

编号：XYZFCG2014-03

投标人名称（公章）：　　　    法定代表人或授权代理人签字：

注：近两年（2012年7月8日-2014年7月7日）投标人每项完整的经营业绩投标时须提供原件：中标通知书、合同及验收证明。

附件八

售后服务承诺

主要包括以下内容：

1、投标人必须提供中标货物齐全的资料。

2、投标人必须提供产品安装、使用的技术要求和注意事项。

3、投标人应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并保证招标人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

4、货物出现故障后，及时响应及排除故障；

5、投标人对提供的所有货物，明确质保期限。质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

6、质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。

附件九

政府采购廉政承诺书

项目名称：

投标人名称：

为加强政府采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条  参与政府采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条  遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益得不正当竞争行为。

第三条  与政府采购各方当事人保持正常的业务交往，不向招标人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）暗示为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提中标人便利。

（四）为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  严格执行采购合同，自觉按合同办事。在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

第五条  发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条  自觉接受政府采购管理部门的监管。在投标活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受政府采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条  我方自愿将本承诺书作为招标文件的必备要件。在投标时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标文件一并提交，否则可视为未实质响应招标文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

第八条  本承诺书自签署之日起生效。

投标人（盖章）：                        法定代表人（授权委托人）：

日期：  年   月  日