竞争性磋商采购公告

| 采购项目名称 | 西昌市供排水总公司全自动红外分光测油仪采购项目 | 采购项目编号 | SCZHTDL磋商[2018]36号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 竞争性磋商 | 行政区划 | 四川省西昌市 |
| 公告类型 | 采购公告 | 公告发布时间 | 2018年8月14日 |
| 采购人 | 西昌市供排水总公司 |
| 采购代理机构名称 | 四川众和泰招标代理有限公司 | 项目包个数 | 1 |
| 各包描述 |  |
| 供应商参加本次采购活动应当具备的资格条件和应当提供的相关证明材料 | 供应商、产品及服务的资格条件和应提供的 证明材料 一、参加磋商的供应商、产品、服务应具备的资格条件： （一）供应商应具备的资格 1、具有独立承担民事责任能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件； 7、针对本项目的特殊要求： （二）磋商产品应具备的资格要求 二、参加磋商供应商、货物、服务应当提供的资格证明材料 （一）供应商资格要求应提供的证明材料 1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。） 2、法定代表人或企业负责人身份证复印件； 3、不是法定代表人或企业负责人现场参加磋商的供应商，须提供法定代表人或企业负责人授权委托书原件； 4、供应商代表身份证复印件（原件备查）； 5、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函原件；（格式见附表） 6、提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺书原件（格式见附表）。 7、提供参加本次采购活动的诚信情况承诺书原件（格式见附表）； 8、提供依法缴纳税收和社会保障资金承诺函（格式见附表） 9、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函（格式见附表）； 10、磋商保证金缴纳凭证复印件； 11、提供供应商单位及现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录承诺函。（格式见附表）。 12、针对本项目的特殊要求： （二）产品资格要求应提供证明材料 注：1.以上证明材料复印件必须加盖供应商公章（鲜章）(原件备查)。 注：①新成立企业不满足竞争性磋商采购单位年度要求的，供应商只提供成立后相应年度的资料； ②以上要求供应商提供的证明材料均须加盖供应商鲜章。 特别说明：以上证明材料一项不符合要求的，作为无效磋商处理。 |
| 文件发售方式 | 磋商文件现场购买，现场发售。购买时请带上介绍信、授权委托书原件、委托人和被委托人身份证复印件，法人不需提供授权委托书。所有材料均须加盖单位鲜章，（报名所需材料格式详见附件）每套￥500元，售后不退。（采购文件仅针对本次采购活动） |
| 文件发售起止时间 | 2018年8月15日上午08：30至2018年8月21日下午17：30时 |
| 文件售价 | 磋商文件现场购买，现场发售。购买时请带上介绍信、授权委托书原件、委托人和被委托人身份证复印件，法人不需提供授权委托书。所有材料均须加盖单位鲜章，（报名所需材料格式详见附件）每套￥500元，售后不退。（采购文件仅针对本次采购活动） |
| 文件发售地点 | 四川众和泰招标代理有限公司（四川省西昌市惠民家园小区A栋1号） |
| 供应商报名时间 | 2018年8月15日上午08：30至2018年8月21 日下午17：30时。 |
| 供应商报名地点 | 四川众和泰招标代理有限公司（四川省西昌市惠民家园小区A栋1号） |
| 供应商报名方式 | 磋商文件现场购买，现场发售。购买时请带上介绍信、授权委托书原件、委托人和被委托人身份证复印件，法人不需提供授权委托书。所有材料均须加盖单位鲜章，（报名所需材料格式详见附件）每套￥500元，售后不退。（采购文件仅针对本次采购活动） |
| 供应商递交响应文件时间 | 2018年8月27日下午14时00分至2018年8月27日下午14时30分 |
| 供应商递交响应文件地点 | 四川众和泰招标代理有限公司本项目开标室（四川省西昌市惠民家园小区A栋1号） |
| 供应商递交响应文件联系人及联系方式 | 联系人：朱女士 电话： 0834—2562080 18481262824 |
| 供应商接受资格审查时间 | 2018年8月27日下午14时30分 |
| 供应商接受资格审查地点 | 四川众和泰招标代理有限公司本项目评审室 |
| 供应商接受资格审查联系人及联系方式 | 联系人：朱女士 电话： 0834—2562080 18481262824 |
| 供应商参加磋商时间 | 2018年8月27日下午14时30分 |
| 供应商参加磋商地点 | 四川众和泰招标代理有限公司本项目开标室 |
| 供应商参加磋商联系人及联系方式 | 联系人：朱女士 电话： 0834—2562080 18481262824 |
| 供应商交纳保证金的金额和缴纳方式 | 金额：14000.00元（壹万肆仟元整） 交款方式：电汇或转帐，转款账号须与开户许可证账号一致，不接受以现金或现金存款或个人名义汇款、存款交纳的磋商保证金。供应商在递交响应文件时或在开标会议结束后，单独向代理机构递交磋商保证金交纳凭证、开户许可证复印件。 收款单位：四川众和泰招标代理有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司西昌山水阳光分理处 银行帐号：22633801040000826 供应商因故未能参与采购活动但已缴纳磋商保证金的，须在递交响应文件截止时间之日起3个工作日内将银行缴款回单复印件，交四川众和泰招标代理有限公司财务室，或将银行缴款回单扫描件发QQ邮箱3179601726@qq.com、传真0834-2562080。 |
| 采购人地址和联系方式 | 地址：西昌市供排水总公司 联系电话：13795665722 |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 四川众和泰招标代理有限公司 联系人：朱女士 电话： 0834—2562080 18481262824 |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 采购单位联系人：姜先生 联系电话：13795665722 |
| 备注 | 1、本项目不接受联合体投标；2、本公告期限为3个工作日；3、报名所需材料含介绍信、授权委托书格式详见附件 |

# 采购项目技术、商务及其他要求

### 一、项目概况：

本项目为西昌市供排水总公司全自动红外分光测油仪采购项目，现特面向全国公开邀请各符合本项目要求的供应商参加本次采购活动，采购人将参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的文件要求，制定验收方案，明确验收程序，对本次采购标的和相关服务逐项进行验收，确保公平、公开、公正和物有所值，本项目业主不组织现场踏勘，供应商自行踏勘现场。

### 二、技术参数及相关要求

1、产品采购数量：2套

2、技术原理：

以“HJ637-2012水质”石油类和动植物油的测定“红外分光光度法”为依据，使用萃取溶剂按一定比例将水体中的油类物质萃取出来，然后将萃取溶剂除水后导入分析池中，总萃取物含量均由波数分别为2930cm-1、2960cm-1和3030cm-1谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030，以及校正系数X、Y、Z、F，再根据公式浓度C=X×A2930+Y×A2960+Z×（A3030-A2930/F）进行计算。

3、系统组成：

储液单元：用来存放待测样品和萃取溶剂，可同时存放8个待测样品，每个待测样品的体积可以从10ml到1000ml。

★前处理器单元：完成待测样品与萃取液的萃取与分离，并将处理好的样品送到比色池里等待分析单元检测，分析完成后，由此单元将样品排放干净，并对该单元管道自动进行清洗，采用气流扰动式萃取技术，提高萃取率。

★红外分光法自动分析单元：此单元检测由前处理器处理好的样品，将检测结果显示在屏幕上，检测结果保存在电脑里，可根据用户指定的格式打印。分析单元是一个独立的分析单元。

4、仪器性能：

分析方法：符合现行国家标准分析方法（HJ637-2012）。

★自动化程度：样品处理、系统清洗、分析测定实现自动化，节省人力，节

约时间；安全性好：在储液环节、样品萃取过程及测试过程等所有环节四氯化

碳全封闭，减少操作人员接触有害试剂的机会。

★设备维护：用油水分离膜代替无水硫酸钠吸收微量水份，省去频繁更

换无水硫酸钠的步骤，使用更方便；

萃取效率高：采用气流扰动式萃取技术，萃取效率大于95%；

配有专用的分析软件：集谱图、扫描、分析、计算于一体，便于校准波长位置，

具有计算机软件著作权证书；

★稳定性：分析单元零点实时自动调整（消除基线漂移影响）。计算机既采集光源发光时的信号，又采集光源熄灭时的信号，实现零点实时自动调整，从而简化操作并且提高信号的长期稳定性。

三种测量指标：即能测量总油的含量又能测量石油类和动植物油类的含量。

自动稀释富集：可以任意设置稀释和富集比例。

整个前处理系统采用全防腐的、不亲油的材质，且采用有效的清洗流程，最大限度地减少高低浓度水样交叉影响。

★硅酸镁吸附柱可以自动更换无需人工，一个样更换一次或多个样更换一次。（提供相关证明文件）

仪器前端采用分子筛结构，阻挡杂质堵塞管路。

样品杯采用透明带有刻度不亲油的、不易碎材质可以直接精确量取和采集水样；

波长自动校正：波长在可规定范围任意调整。定性、定量分析在范围内有特征吸

收的所有物质。

★同时满足四氯化碳、四氯乙烯试剂萃取方法。

测试后的水样和溶剂能自动分离排出到不同废液桶中，减少废液的处理量。

5、技术参数：

波数范围：3400cm-1～2400cm-1（即波长范围2941nm～4167nm）

吸光度范围：0.0000～1.0000AU，即透光率为（100～10）%T

波数重复性：±1cm-1

波数准确度：±2cm-1

★测定范围：0.01～800mg/L（水体中含油量）。

★仪器检出限：0.001mg/L。

准确度误差：≤1%。

线性相关系数：r＞0.999。

★重复性：30-50mg/L油标样测定11次RSD≤0.6%或0.5mg/L水样RSD≤5%。

分析时间：单个样品最短萃取时间为7.5分钟，可连续测量8个样品。

取样量：0~~1000ml进样杯（水样杯有刻度）。

萃取比：可以任意设置稀释和富集比例。

★6、仪器配置：

主机一套；前处理装置一台；装箱单一份；软件光盘一张；说明书两份；产品合格证一份；产品保修维修单一份；安装启动验收单两份；培训项目确认单两份；NPS评价信息表一份；电源线两根；USB2.0转RS232两根；接线板一个；开口扳手一把；防尘罩(主机)一个；油标样（1000mg/L）两支；硅酸镁粉（250g）一瓶；聚四氟管Φ3*1.5两米；氟胶管Φ5*3 五米；四氟密封圈Φ26.5*2.65两个；聚四氟密封圈	Φ10*1.8四个；管路接头密封锥垫Φ3五个；生料带一卷；四氟膜贰拾片；比色池石英玻璃Φ18mm两个；平底接头螺母叁个；端盖双头螺栓叁；平导线一根；废液桶（含导液管及接头等附件）一套；活性炭装置含接头一套；抽风排气管一套；操作流程卡一份；石英比色皿一盒；水样杯盖子采样用八个；电脑及打印机一套；软件一套。

### 三、磋商要求：

1、供应商应对磋商文件规定的技术及服务逐项做出响应，否则将按照评分办法作为负偏离扣分处理；

2、供应商应充分发挥自身专业优势并结合本项目的具体实际情况，制定出更加优化的服务实施方案，确保科学、经济、合理的实施该项目，服务实施方案包括（项目综合目标、技术力量配置、供货保障措施、质量控制措施、安装调试措施、售后服务方案等）

▲3、合同签订前，采购人有权要求成交人提供样机进行技术参数验证，如果不能通过验证，将作虚假响应处理并参照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案，一切责任由成交人自行承担。（提供承诺函，格式见附件）

### 四、其他要求

4.1、项目报价要求：

（1）报价是履行合同的最终价格，应包括货款、材料费、包装、运输、税金、安装调试费、售后服务等供应商完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付任何费用；投标报价估算错误等引起的风险由供应商自行承担。

（2）预算控制价71万元。供应商报价需符合预算控制价要求，超出总价预算控制价的报价为无效响应。

▲4.2、安全要求：

该项目全过程安全责任均由成交供应商自行负责。

4.3培训要求：

成交供应商应及时对采购人的相关人员进行培训（包括使用培训、维护管理培训），培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，达到本项目的目标和功能。

### 五、售后服务要求：

供应商的服务承诺应按不低于采购文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

A、质保期为一年，在质保期内，质保期内免费上门服务，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新器件，并对产品质量实行“三包”服务；硬件和其它维修成交人按原厂商成本价格提供维修服务；成交人应立即免费维修，保证达到合同规定的技术及性能要求。如果成交人在收到通知后15日内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

B、供应商应具有可靠的供货实力，在接到用户请求后，提供快捷、周到、规范的服务。

C、明确售后服务能力，质保期内出现质量问题，成交供应商须在接到通知后1小时内做出响应，24小时内到场，48小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。

D、严格遵守供应商的售后服务承诺。

### 六、质量要求

（1）供应商提供的产品制造标准及技术规范等，必须符合最新国家标准。各项质量技术标准应当符合国家强制性标准。

（2）生产厂家原装全新合格产品，供应商不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

（3）供应商应根据上表所列产品质量技术要求进行报价，否则其投标将被拒绝。

（4）在质保期内，须提供相关货物的备品备件。

### 七、交货时间及安装地点

（1）交货（验收）时间：合同约定

（2）交货地点：西昌市供排水总公司。

### 八、履约验收

本项目供货完毕，由采购人组织专业人员会同成交人参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）及按照本项目采购文件、响应文件要求进行验收。如有短缺、规格质量不符、资料不全、有质量及安全隐患、有“三无”产品的以及技术指标达不到标准，由成交人在10个工作日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用，验收合格的按照合同及资金管理规定办理资金结算手续；验收不合格的履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还会报告本项目同级监管部门参照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 九、资金结算

本项目货物验收合格后填写《验收结算单》，由采购人签署验收合格、同意支付意见后，由采购人按照资金使用管理制度程序办理支付本项目合同价90%货款，剩余10%余款作质保金，如无质量问题一年后付清。

### 十、国家利益（采购人利益）、社会公共利益的保障措施：

在采购活动中，由于种种原因可能会出现在评审环节没有发现成交人的响应文件有负偏离（甚至重大负偏离）事项而仍然让其成交的情形，为了充分保证国家利益（采购人利益）、社会公共利益不受损害，本次采购项目特对合同签订作如下规定：
   10-1如果成交供应商响应文件中有部分响应内容（事项）低于采购文件规定要求（即负偏离）的，以采购文件内容要求为准签订合同履约；
   10-2如果成交供应商响应文件有关响应内容（事项）优于采购文件要求（即正偏离）的，以响应文件内容为准签订采购合同履约。

1.其他未尽事宜在磋商谈判或合同中约定。

2.以上打★号的为本次采购项目的重要参数，不满足将按负偏离进行扣分处理。

3.以上打▲号的为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。

4.磋商过程中可能实质性变动的技术、服务要求以及合同条款：根据实际磋商情况确定。

5.若本章要求中指定或变相指定品牌、型号、产地等均不作为采购文件要求。

介 绍 函

四川众和泰招标代理有限公司：

兹介绍我公司          等        位同志前往你处购买SCZHTDL磋商 [2018]   号采购文件，项目名称（                      ）包号（              ）请予以接洽。

此致

公司名称（盖章）

2018年  月  日

（经报名初审，标书费为500元）。

--------------------------------------------------备案资料

欲购采购文件编号：SCZHTDL磋商[2018]   号

公司名称：                             公司邮箱：

公司地址：

公司电话：                (座机)                    （传真）                 联系人：                 联系人电话：

联系人身份证号码：

（我公司承诺以上信息均真实有效，并均作为我公司书面送达确认地址，若因联系方式不准确，以致采购中不能顺畅联系或由于我方原因未能及时查收相关书面通知，责任由我方自负）。

（公司盖章）

说明：1、法定代表人参加需提供法人身份证复印件。

2、非法人参加须提供授权委托书。

3 、以上材料须为纸质且均需清晰度高，不能有污损，加盖企业鲜章。

4、报名供应商不得擅自修改以上格式。

法定代表人（或负责人）授权委托书

四川众和泰招标代理有限公司：

我公司法定代表人        授权委托           为其代理人，参加贵公司组织的SCZHTDL磋商[ 2018]   号采购活动，并全权代表我公司参加报名活动事宜。

本授权书自      年      月      日签字生效，特此声明。

竞标人名称（加盖公章）：              日    期：

法定代表人（签字或印章）：        身份证号：

联系电话：                       公司电话：

公司邮箱:                       公司传真：

详细公司地址：

注：是独立法人的由法定代表人授权委托，非独立法人的由负责人委托。

附 ：法定代表人授权代理人情况：

姓名：                                   性别：

身份证号：                               联系电话：

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （盖章）

日   期：

说明：1、法定代表人参加需提供法人身份证复印件。

2、非法人参加须提供授权委托书。

3 、以上材料须为纸质且均需清晰度高，不能有污损，加盖企业鲜章。

4、报名供应商不得擅自修改以上格式。

法定代表人身份证样式(仅供参考)：

授权代表身份证样式(仅供参考)：

# Text boxes

身份证复印件正面

身份证复印件背面

身份证复印件正面

身份证复印件背面

综合科

下联

财务室

上联