## 吉木萨尔县一中箱式无负压供水预算汇总表

| 名称 | 型号 | 产地/品牌 | 流量/扬程 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 箱式无负压 | KLSW-Ⅱ-96/50-800W | 上海/新开利 | 96m³/h,50米 | 447000 | 不锈钢生活水箱30吨 |
| 不锈钢水箱 | 100 m³ | 上海/新开利 | 5*8*2.5米 | 146000 | 含不锈钢辅材 |
| 设备安装 | 设备四周3米以内范围安装材料及人工。 | 55000 | 材料国标 |
| 合计： | 陆拾肆万捌仟元整 | 648000 |  |
| 备注：1、此价格含税费、运输费、吊装拆卸费、所供设备的就位安装费及线缆安装、调试费、培训费。 |

## 设备及辅材清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 箱式无负压供水设备 | KSCW-96/50-800W | 套 | 1 | 上海/新开利 | 三用互备 |
| 1 | 主泵 | KCR32-4 | 台 | 3 | 上海/新开利 | 成套设备额定流量32m³、扬程50米，单泵参数：Q=32m3/h H=50m N=7.5KW四台泵 |
|  | 泵体内部材质明细 |  |
|  | 1 | 出水导叶 | 不锈钢304 | 套 | 4 | 上海/新开利 |  |
|  | 2 | 支撑导叶 | 不锈钢304 | 套 | 4 | 上海/新开利 |  |
|  | 3 | 叶轮 | 不锈钢304 | 套 | 4 | 上海/新开利 |  |
|  | 4 | 导流器 | 不锈钢304 | 套 | 4 | 上海/新开利 |  |
|  | 5 | 泵轴 | 不锈钢316 | 根 | 4 | 上海/新开利 |  |
|  | 6 | 耐压桶 | 不锈钢304 | 套 | 4 | 上海/新开利 |  |
|  | 7 | 泵轴承/轴套 | 不锈钢304 | 付 | 4 | 上海/新开利 |  |
| 2 | 箱式无负压专用控制柜系统KLCJ-7.5/4 | 台 | 1 | 上海/新开利 | 一控四自动切换备用 |
|  | 一、变频控制系统(瑞士ABB) |  |
|  | 1 | 变频器 | ACS510 | 台 | 1 | 瑞士/ABB | 采用压力控制（专利技术）确保市政管网不产生负压，保证市政管网正常供水。 |
|  | 2 | PID调节器 | PID-32-FB | 套 | 1 | 瑞士/ABB |  |
|  | 3 | 网际信号通讯卡 | M1-1A | 套 | 1 | 瑞士/ABB |  |
|  | 4 | 多模信号比较器 | A-2AI/1A | 套 | 1 | 瑞士/ABB |  |
|  | 5 | 可编程模拟信号输入单元 | A-2AI/2S | 套 | 1 | 瑞士/ABB |  |
|  | 6 | 可编程模拟信号输出单元 | A-2AI/3E | 套 | 1 | 瑞士/ABB |  |
|  | 7 | 中央处理器 | 32B-64M | 套 | 1 | 瑞士/ABB |  |
|  | 8 | 程序存储单元卡 | 64/3SB | 套 | 1 | 瑞士/ABB |  |
|  | 9 | 光电隔离保护卡 | 12P-3C/EE | 套 | 1 | 瑞士/ABB |  |
|  | 10 | 多电压专用供电模块 | DA/12V-24-S | 套 | 1 | 瑞士/ABB |  |
|  | 11 | 转距比较器 | 2J-2E | 套 | 1 | 瑞士/ABB |  |
|  | 12 | 程序编程控制器 | CX-2B | 套 | 1 | 瑞士/ABB |  |
|  | 13 | 各种保护功能装置 |  | 套 | 1 | 瑞士/ABB |  |
|  | 二、PID智能控制器 | SMART200 | 套 | 1 | 上海/新开利 | PLC可扩展 |
|  | 1 | 脉冲优化选择器 | cpu-ZF | 套 | 1 | 上海/新开利 |  |
|  | 2 | 电源供电单元 | cpu-2A-DC | 套 | 1 | 上海/新开利 |  |
|  | 3 | 程序时钟控制系统 | cpu-R115-RS | 套 | 1 | 上海/新开利 |  |
|  | 4 | 断电保护单元 | CPU-SMK | 套 | 1 | 上海/新开利 |  |
|  | 5 | 中央控制系统专用软件 | KL-ZK | 套 | 1 | 上海/新开利 |  |
|  | 6 | 标准通讯端口 | CPU-TK | 套 | 1 | 上海/新开利 |  |
|  | 7 | 模拟量采集系统 | CPU-231 | 套 | 1 | 上海/新开利 |  |
|  | 8 | 模拟量输出系统 | CPU-232 | 套 | 1 | 上海/新开利 |  |
|  | 三、各种保护系统（低压电器部分，包括空开、接触器、中间继电器、热继等） | 主要元器件变频器为ABB、其他为国内知名品牌。 |
|  | 1 | 短路保护 | 空开 | 套 | 1 |  |  |
|  | 2 | 过流保护 | 热继 | 套 | 1 |  |  |
|  | 3 | 安全保护 | 接地 | 套 | 1 |  |  |
|  | 4 | 各种功能执行功能 | 接触器、指示灯、开关 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 成套附件DN65*4-150 |  |
|  | 1 | 进出水不锈钢蝶阀 | DN65 | 套 | 1 | 上海/新开利 | 不锈钢食品级SUS304 |
|  | 2 | 进出水不锈钢止回阀 | DN65 | 套 | 2 | 上海/新开利 | 不锈钢食品级SUS304 |
|  | 2 | 进出水汇流不锈钢总管 | DN125 | 套 | 1 | 上海/新开利 | 不锈钢食品级SUS304 |
|  | 3 | 一次成型共用底座 |  | 套 | 1 | 上海/新开利 | 碳钢 |
|  | 4 | 压力控制器 | 专利技术 | 套 | 2 | 上海/新开利 | 复合材料 |
|  | 5 | 扰性接头（波纹管） |  | 套 | 1 | 上海/新开利 | 不锈钢食品级SUS304 |
|  | 6 | 不锈钢变径弯管 |  | 套 | 1 | 上海/新开利 | 不锈钢食品级SUS304 |
|  | 7 | 进口处压力表 |  | 套 | 1 | 上海 | 复合材料 |
|  | 8 | 出口处压力表 |  | 只 | 1 | 上海 | 复合材料 |
| 4 | 设备水箱之间的连接管路 | 上海/新开利 |  |
|  | 1 | 旋启式止回阀 | DN150 | 个 | 1 | 上海/新开利 | 食品级不锈钢304材质 |
|  | 2 | 挠性接头 | DN150 | 个 | 1 | 上海/新开利 | 食品级不锈钢305材质 |
|  | 3 | 闸阀，或者蝶阀 | DN150 | 个 | 1 | 上海/新开利 | 食品级不锈钢306材质 |
|  | 4 | 设备水箱之间的管路 | DN150 | M | 1 | 上海/新开利 | 食品级不锈钢307材质 |
|  | 5 | 设备市政之间的外延管路 | DN150 | M | 2 | 上海/新开利 | 食品级不锈钢308材质 |
|  | 6 | 电动阀 | DN150 | M | 1 | 上海/新开利 | 食品级不锈钢309材质 |
| 5 | 缓冲罐 | 100L | 只 | 1 | 柏甲 | 1.6MAP |
| 6 | 食品级不锈钢生活水箱5*8*2.5 100吨 | m³ | 80 | 上海/新开利 |  |
|  | 1 | 不锈钢板材 | 1M*1M | 批 | 1 | 上海/新开利 | 食品级不锈钢304材质 |
|  | 2 | 不锈钢扶梯 | 0.45M*2M | 套 | 1 | 上海/新开利 | 不锈钢食品级SUS304 |
|  | 3 | 不锈钢短管 | DN100 | 付 | 4 | 上海/新开利 | 不锈钢食品级SUS304 |
|  | 4 | 不锈角铁 | 内部拉筋 | 批 | 1 | 上海/新开利 | 不锈钢食品级SUS304 |
|  | 5 | 不锈钢法兰片 | DN100 | 批 | 1 | 上海/新开利 | 不锈钢食品级SUS304 |
|  | 6 | 不锈钢螺栓 | 国标 | 批 | 1 | 上海/新开利 | 不锈钢食品级SUS304 |
|  | 7 | 不锈钢进水浮球阀 | DN50*2 | 台 | 2 | 上海/新开利 | 不锈钢食品级SUS304 |
|  | 8 | 泄水阀门 | DN50 | 台 | 1 | 上海/新开利 | 法兰式涡轮蝶阀 |
|  | 9 | 水箱溢流管 | DN100 | 根 | 1 | 上海/新开利 | PE |
|  | 10 | 水位显示计 | 3M | 付 | 1 | 上海/新开利 | 复合材料 |
| 7 | 运费、吊装费 |  |
| 8 | 所供设备安装及泵组线缆安装 |  |